## Slide 1
디지털 반도체 설계(Digital Front-End)
Cadence로 배우는 Arm기반 SoC 설계
2장 설계용 라이브러리 점검

## Slide 2
설계용 라이브러리 개요

## Slide 3: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.1 설계용 라이브러리란 무엇인가?
설계용 라이브러리란?
  미리 검증된 논리 및 기능 블록의 모음
  설계자가 매번 기본 회로를 새로 만들 필요 없음
  효율적이고 안전한 설계 가능
벽돌 비유로 이해하기
  집 짓기 = 칩 설계
  벽돌 = 라이브러리 셀
  검증된 벽돌로 안전한 건물 완성
CADENCE의 GPDK045를 사용할 예정

## Slide 4: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.1 설계용 라이브러리란 무엇인가?
핵심 구성 블록 4가지
  표준 셀(Standard Cell)
    조합 논리: AND, OR, NOT, XOR 등
    순차 논리: 플립플롭, 래치 등
  입출력 셀(I/O Cell)
    칩과 외부 연결 인터페이스
  메모리 블록
    SRAM, ROM 등
  특수 기능 블록
    PLL, DLL 등 클록 생성 및 분배 회로

## Slide 5: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.2 라이브러리의 중요성
설계 효율성 향상
  검증된 셀 재사용 → 설계 시간 단축
  상위 수준 설계 집중 가능
  결함 가능성 감소
제조 공정 최적화
  공정 최적화된 레이아웃 제공
  수율(Yield) 향상을 위한 설계 규칙 준수
  공정 변화 민감도 최소화

## Slide 6: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.3 라이브러리의 분류
공급 주체에 따른 분류
  파운드리 제공
    TSMC, Samsung, Global Foundries 등 반도체 제조사가 직접 제공하는 상업용 라이브러리
  설계 자동화 기업 제공
    CADENCE, SYNOPSYS, Siemens 등 EDA 툴 기업에서 제공하는 교육용 라이브러리
  IP(Intellectual Property) 업체 제공
    ARM을 비롯한 많은 IP 개발 업체들이 제공하는 라이브러리

## Slide 7: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.3 라이브러리의 분류
포함 정보에 따른 분류
  타이밍 라이브러리(.lib)
    셀의 타이밍, 전력 소모 등 전기적 특성 정보
  논리 라이브러리(.v)
    셀의 논리적 동작을 기술한 Verilog/VHDL 모델
  물리 라이브러리(.lef/.gds)
    셀의 물리적 레이아웃 정보
GPDK045 특징
  CADENCE 교육용 라이브러리
  상용 공정과 동일한 구조
  유일하게 IO 라이브러리 제공

## Slide 8: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.4 GPDK045 라이브러리 수령 절차 안내
나인플러스를 통한 신청
  CADENCE 한국 대리점
  대학, 연구기관, 기업 대상
나인플러스IT 라이센스 특징
  상업용/교육용 모두 구매 가능
  맞춤형 Feature 구성 가능
  빠른 발급 및 연중 상시 구매
  기술 지원 포함
나인플러스IT(주) 영업 담당자에게 연락(https://npit.co.kr) 필요한 툴에 대한 Feature와 수량, 사용 기간 협의 견적 및 구매 계약 진행 라이센스 발급 및 툴과 데몬의 설치 지원

## Slide 9: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.4 GPDK045 라이브러리 수령 절차 안내
IDEC을 통한 신청
  반도체설계교육센터
  대학 교육 및 연구 목적만 사용
IDEC 라이센스 특징
  University Package 고정 구성
  매년/매학기 신청 가능
  네트워크 라이센스 방식
  IDEC 직접 데몬 운영 - 유지보수 부담 없음
1. IDEC 회원 가입 및 로그인 (https://www.idec.or.kr) 2. 교수 아이디로 접속 -> 참여 교수 신청(매년 초) 3. 참여 교수 승인 -> IDEC 사이트 EDA Tool 메뉴에서 라이센스 신청 4. IDEC 심사 후 라이센스 비용처리 및 발급

## Slide 10: 2.1 설계용 라이브러리 개요
2.1.4 GPDK045 라이브러리 수령 절차 안내
Cadence 사이트 등록 방법 및 자료 활용 방법
  Support 사이트 접속 (https://support.cadence.com)
  새 계정 등록 (소속 기관 이메일 필수)
  라이센스 정보 입력하여 계정 인증
  Downloads 메뉴에서 GPDK045 다운로드
추가 자료 접근 가능
  RAK(Rapid Adoption Kit) 접근
  Application Notes, Technical Papers
  Community 포럼 질의응답
  온라인 교육 자료 및 Webinar

## Slide 11: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.1.4 GPDK045 라이브러리 수령 절차 안내
주의사항 : 모든 라이센스는 라이센스 계약 조건에 따라 사용해야 한다. 교육용 라이센스는 상업적 목적으로 사용할 수 없으며, 라이브러리 및 툴에 대한 무단 공유는 금지된다. GPDK045 라이브러리는 케이던스 라이센스 계약 구매가 선행되어야 한다. 라이센스 획득에는 소속 기관의 지원과 절차가 필요하므로, 시간과 노력이 필요하다. 따라서 사전에 충분한 시간을 두고 준비하는 것이 좋다.

## Slide 12
GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비

## Slide 13: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.1 압축 파일과 디렉토리 구조
제공받은 압축 파일 SoC.tar.gz 를 리눅스에 업로드（계정의 홈디렉토리）
리눅스 접속 및 홈 디렉토리로 이동 및 압축 해제
$> cd ~
$> tar zxvf SoC.tar.gz
용량 정보
  SoC.tar.gz: 약 1.1GB
  압축 해제 후: 약 2.8GB
  총 필요 공간: 4GB 이상
참고) 기호 ~ : 계정의 홈 디렉토리를 뜻함

## Slide 14: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.1 압축 파일과 디렉토리 구조
CSHRC
  digital.cshrc 환경 변수 파일
GPDK045
  Analog + Digital 설계 파일
Merge
  Virtuoso를 이용한 머지 환경
SW_install
  KEIL MDK 툴의 설치 파일 포함
SoC_make_G45
  디지털 Flow 실습 폴더
cortexm0_designstart
  DesignStart 패키지 자체
  HW + SW 리소스 포함

## Slide 15: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.1 압축 파일과 디렉토리 구조
GPDK045/digital 폴더
  TEST 폴더 : 표준 셀 + IO 셀의 LAB
  gsclib045_all_4.4 폴더
    스탠다드 셀 라이브러리 정보
  giolib045_v3.5 폴더
    IO 셀 라이브러리 정보

## Slide 16: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.2 주요 파일 형식의 역할과 사용 툴
타이밍 라이브러리 파일(.lib)
  스탠다드 셀의 모든 정보가 담긴 설명서
  타이밍, 크기, 딜레이, 전력 소모 특성
  다양한 조건(fast, slow, typical) 특성
사용 툴
  Genus (합성)
  Innovus (구현)
  Tempus (타이밍 분석)
  Conformal (논리 등가 검증)
$> ls SoC/GPDK045/digital/giolib045_v3.5/timing
$> ls SoC/GPDK045/digital/gsclib045_all_v4.4/gsclib045/timing

## Slide 17: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.2 주요 파일 형식의 역할과 사용 툴
타이밍 라이브러리 파일(.lib)
  README.txt 파일 참고
$> vim SoC/GPDK045/digital/gsclib045_all_v4.4/gsclib045/timing/README.txt

## Slide 18: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.2 주요 파일 형식의 역할과 사용 툴
합성 데이터베이스 파일(.db)
  .lib 파일과 동일한 정보
  바이너리 형태로 변환
  합성 툴에서 빠른 로딩 가능
  GPDK에는 .db파일 제공 안됨
논리 모델 파일(.v)
  Verilog HDL로 셀 동작 기술
  입출력 인터페이스 포함
  딜레이 적용 기능
  사용 툴: Xcelium, Conformal
$> ls SoC/GPDK045/digital/giolib045_v3.5/vlog
$> ls SoC/GPDK045/digital/gsclib045_all_v4.4/gsclib045/verilog

## Slide 19: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.2 주요 파일 형식의 역할과 사용 툴
레이아웃 교환 형식 파일(.lef)
  셀의 실제 레이아웃 정보
  팬텀 셀 형태 (빈 깡통)
  입출력 핀 정보만 포함
포함 정보
  핀의 위치와 크기
  메탈 정보
  라우팅용 레이어 정보
  사용 툴: Innovus
$> ls SoC/GPDK045/digital/giolib045_v3.5/lef
$> ls SoC/GPDK045/digital/gsclib045_all_v4.4/gsclib045/lef

## Slide 20: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.2 주요 파일 형식의 역할과 사용 툴
여기서 잠깐! GPDK045/digital/gsclib045_all_v4.4 폴더 내에는 문턱전압(Threshold Voltage) 특성에 따라서 lvt, svt, hvt에 대한 폴더들이 준비되어 있다. 낮은 문턱전압 lvt는 셀의 On까지 금방 도달하는 특성이 있으므로 고속 디자인에 유리하고, 높은 문턱전압 hvt는 그의 반대이다. 본 교재는 초보자를 위하여 집필하는 것이니 기본 문턱전압인 svt를 가지고 진행하도록 한다. GPDK045의 doc 폴더에는 공정의 자세한 정보나 셀 리스트 등이 제공되지 않아 서 초보자에게는 어려움이 많을 것 같다. 기본적인 내용들을 부록으로 기재해 놓았으니 참고하기를 바란다.

## Slide 21: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.3 실습 : .cshrc 파일 설정 및 툴 연동
Cadence 툴 사용을 위한 필수 설정
  C쉘(csh) 기반 환경 변수
  4가지 핵심 요소 설정 필요
환경 변수 4가지
  라이센스 정보
  툴의 설치 경로
  PATH 경로
  OA 버전 및 경로
실습 파일
  SoC/CSHRC/digital.cshrc 파일 수정
  독자별 환경에 맞게 맞춤 설정

## Slide 22: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.3 실습 : .cshrc 파일 설정 및 툴 연동
샘플 digital.cshrc 수정을 통한 환경 변수 설정
라이센스 정보 설정
  CDS_LIC_FILE 환경 변수 (10행)
  [라이선스 포트@서버 IP] 형식
  라이선스 구매처에 문의 필요
툴 설치 경로 설정
  CDS_INST_DIR 변수 (13행)
  CADENCE 최상위 폴더 경로
  독자별 설치 경로로 수정 필요
주의사항
  변수명은 수정 금지
  경로만 정확하게 수정
$> cd ~
$> vim SoC/CSHRC/digital.cshrc

## Slide 23: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.3 실습 : .cshrc 파일 설정 및 툴 연동
샘플 digital.cshrc 수정을 통한 환경 변수 설정
개별 툴 경로 설정 (21, 25, 31, 36, 41, 46행)
  XCELIUM (시뮬레이션)
  GENUS (합성)
  CONFORMAL (등가 검증)
  INNOVUS (배치 및 배선)
  TEMPUS (타이밍 분석)
  VIRTUOSO (레이아웃)

## Slide 24: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.3 실습 : .cshrc 파일 설정 및 툴 연동
샘플 digital.cshrc 수정을 통한 환경 변수 설정
PATH 변수 자동 설정
  각 툴의 bin 폴더 경로 자동 추가
  어느 위치에서든 툴 실행 가능
OA_HOME 변수 설정 (33행)
  Open Access 포맷 접근용
  Innovus 설치 폴더 하위 oa 폴더
  본인 경로에 맞게 기재

## Slide 25: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.3 실습 : .cshrc 파일 설정 및 툴 연동
리눅스 시스템에 적용 및 검토
  source 명령으로 리눅스 시스템 전반에 적용
  확인 명령 2개
$> source ~/SoC/CSHRC/digital.cshrc
$> setenv
$> which xrun

## Slide 26: 2.2 GPDK 045 구성 및 실습 환경 준비
2.2.3 실습 : .cshrc 파일 설정 및 툴 연동
digital.cshrc 샘플
  #4번까지의 툴 사용

## Slide 27
실습 : STD 셀 테스트와 해석

## Slide 28: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.1 실습 개요 및 환경 설정
STD 셀 테스트 목적
  GPDK045 스탠다드 셀 동작 확인
  시뮬레이션 결과 분석 방법 습득
  다양한 환경에서 특성 파악
3가지 LAB 구성
  LAB1: SimVision GUI 기본 동작
  LAB2: CLI + 덤프 데이터 분석
  LAB3: 1GHz 고속 동작 검증
공통적인 파일 구성
  README, TB_std_cell.v
  clean.tcl, run_function.tcl
  dump, log 폴더
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell

## Slide 29: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
LAB1 학습 목표
  SimVision GUI 사용한 시뮬레이션
  Standard cell의 게이트 동작을 시뮬레이션한다.
  -gui 옵션을 통해 시뮬레이션 결과를 확인한다.
  dump 폴더에 시뮬레이션 파형이 자동으로 입력되는지 확인한다.
  시뮬레이션 start 후, 정해진 시간에 stop 확인한다.
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell/LAB1
$> ll

## Slide 30: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
README 파일
  -gui 옵션으로 SimVision 자동 시작
  정해진 시간에 시뮬레이션 정지
$> vim README

## Slide 31: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
run_function.tcl 파일
∙ -64bit : 64bit 환경에서 시뮬레이션 실행한다. ∙ +max_err_count+50 : 에러 검출을 50개까지 할 수 있다. ∙ +define+ 함수 : 함수를 정의한다. ∙ -access : 접근 권한을 부여한다. (r: read, w: write, c: execute) ∙ -profile : 디자인의 런타임 프로필을 생성한다. ∙ -profthread : 스레드 된 프로세스가 프로파일 되도록 허용한다. ∙ -gui : 그래픽 사용자 인터페이스 호출한다.

## Slide 32: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
TB_std_cell.v 구성
  2-input AND 1개
  2-input XOR 1개
  inverter 1개
  D Flip Flop 2개

## Slide 33: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
TB_std_cell.v 구성
  시뮬레이션 설정
    199ns에 리셋 시작 (100ns 동안)
    500ns 후 시뮬레이션 중단 ($stop)
    클록과 입력 반복 설정
  ifdef 구문 활용
    +define+function_sim으로 활성화
    $shm_open, $shm_probe 실행
    dump 폴더에 파형 저장

## Slide 34: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
실습 진행
$> source ~/SoC/CSHRC/digital.cshrc
$> cd SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell/LAB1
$> ./clean.tcl
$> ./run_functional.tcl

## Slide 35: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
실습 진행

## Slide 36: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
실습 진행

## Slide 37: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.2 실습 : LAB1 – 기본 게이트 동작 확인(Simvision GUI)
종료
  File > Exit Simvision
$> ll
시뮬레이션 중 발생

## Slide 38: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.3 실습 : LAB2 – Dump 데이터 후처리 분석(CLI + Simvision)
LAB2 학습 목표
  CLI 방식 시뮬레이션(Command Line Interface : 커맨드 입력 방식)
  -gui 옵션 없이 진행
  $finish 명령어 동작 확인
  덤프 파일 활용 사후 분석
$stop vs $finish 차이
  $stop: 일시 정지, 계속 실행 선택 가능
  $finish: 완전 종료, 이후 실행 불가능
실습 특징
  GUI 없이 백그라운드 실행
  저장된 데이터베이스로 결과 확인
  실무에서 많이 사용하는 방법
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell/LAB2
$> ls

## Slide 39: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.3 실습 : LAB2 – Dump 데이터 후처리 분석(CLI + Simvision)
README 파일 확인
run_function.tcl

## Slide 40: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.3 실습 : LAB2 – Dump 데이터 후처리 분석(CLI + Simvision)
테스트 벤치 파일

## Slide 41: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.3 실습 : LAB2 – Dump 데이터 후처리 분석(CLI + Simvision)
실습 진행
$> source ~/SoC/CSHRC/digital.cshrc
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell/LAB2
$> ./clean.tcl
$> ./run_functional.tcl
$> ls
$finish로 종료됨 확인
결과 파형 정보

## Slide 42: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.3 실습 : LAB2 – Dump 데이터 후처리 분석(CLI + Simvision)
실습 진행
  시뮬레이션 run의 재시작 없이, 수행된 결과를 확인하는 방법
$> simvision

## Slide 43: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.3 실습 : LAB2 – Dump 데이터 후처리 분석(CLI + Simvision)
실습 진행
  시뮬레이션 run의 재시작 없이, 수행된 결과를 확인하는 방법

## Slide 44: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
LAB3 학습 목표
  1GHz 고속 클록 동작 검증
  최대 동작 주파수 확인
  최대 동작 속도 한계 파악
고속 클록 설정
  0.5ns마다 반전 → 1ns 주기
  1GHz 동작 (기존 250MHz 대비 4배)
  매우 빠른 속도에서 셀 동작 확인
시뮬레이션 특징
  -gui 옵션 포함
  고속에서도 정상 동작 검증
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell/LAB3
$> ls

## Slide 45: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
README
run_function.tcl

## Slide 46: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
테스트벤치

## Slide 47: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
실습진행
$> source ~/SoC/CSHRC/digital.cshrc
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/std_cell/LAB3
$> ./clean.tcl
$> ./run_functional.tcl
5개 모두 wave창에 추가

## Slide 48: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
실습진행

## Slide 49: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
실습진행
  클럭의 주기 확인
  조합회로 동작 : 입력의 변화에 따라 빠른 출력이 나오는지
  순차회로 동작 : 클록의 Rising 직후에 빠른 출력이 나오는지
리셋 직후를 확대

## Slide 50: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
2.3.4 실습 : LAB3 – 고속 클럭 환경에서의 동작 확인
실습진행
  클럭의 주기 확인
  조합회로 동작 : 입력의 변화에 따라 빠른 출력이 나오는지
  순차회로 동작 : 클록의 Rising 직후에 빠른 출력이 나오는지
가운데 마우스 휠 버튼 클릭  2지점간 차이 확인 가능

## Slide 51: 2.3 실습 : STD 셀 테스트와 해석
스탠다드 셀 실습 요약
3가지 LAB 학습 성과
  LAB1 : GUI 기반 기본 동작 확인
    조합논리 + 순차논리 정상 동작 검증
    리셋 기능 및 시각적 분석
  LAB2 : 덤프 파일 활용 분석
    GUI 없는 백그라운드 실행
    저장된 데이터 사후 분석
    $finish와 $stop 차이 이해
  LAB3 : 고속 클록 환경 검증
    1GHz 클록에서 동작 확인
    셀 지연 시간파악

## Slide 52
실습 : IO셀 테스트와 해석

## Slide 53: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.1 IO Cell의 개념과 종류
IO Cell의 역할
  칩 내부와 외부 환경 사이 인터페이스
  신호 전달 이상의 중요한 기능 수행
주요 기능 4가지
  신호 레벨 변환 (내부 1.0V ↔ 외부 3.3V)
  보호 기능 (ESD, 과전압, 전류 제한)
  구동 능력 (Drive Strength, 임피던스 매칭)
  특수 기능 (풀업/풀다운, 트라이스테이트)
설계자 필수 분류 2가지
  신호 입출력 처리 - GPIO
  Power 및 Ground 공급 - Power IO
분류 | 설명 | 셀 이름
GPIO (General Purpose) | 0, 1 값을 입력, 출력, 입/출력 | PADDI, PADDO, PADDB
POWER IO | STD, IO 셀이 동작할 수 있도록 전압과 그라운드 공급 | Core : PADVDD, PADVSS IO : PADVDDIOR, PADVSSIOR

## Slide 54: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.1 IO Cell의 개념과 종류
신호 입출력 처리 - GPIO
  일반 목적 입출력 (General Purpose I/O)
  칩 외부 장치와 데이터 송수신
GPIO 셀 종류
  PADDI: Input 셀 (PAD → Y)
  PADDO: Output 셀 (A → PAD)
  PADDB: Bi-direction 셀 (양방향)
PADDB 동작 원리
  OEN = 1: 입력 모드 (PAD → Y)
  OEN = 0: 출력 모드 (A → PAD)
  하나의 셀로 양방향 처리 가능
PADDI : 입력
PADDO : 출력
PADDB : 입력
PADDB : 출력

## Slide 55: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.1 IO Cell의 개념과 종류
Power 및 Ground 공급
  IO 영역과 코어 영역 별도 전력 공급
  모든 셀이 동작하려면 파워 필요
Power IO 셀 종류
  코어 영역: PADVDD, PADVSS
  IO 영역: PADVDDIOR, PADVSSIOR

## Slide 56: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.1 IO Cell의 개념과 종류
시그널 IO셀과 파워 IO셀을 모두 활용한 모습
IO 셀 활용 예시
  신호: PADDI, PADDO로 입출력
  전력: VDD, VSS 단어 포함 셀로 공급
  빨간색 박스: 파워 공급 셀들
PADDI
PADDI
PADDO
PADVDD
PADVSSIOR
PADVSS
PADVSS
PADVDDIOR
PADVDDIOR
PADVDDIOR
PADVSSIOR

## Slide 57: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
학습 목표
  점진적 IO 셀 이해 향상
  다양한 환경 동작 특성 분석
  각 LAB당 20분 내외 소요
IO 셀 2가지 LAB 구성
  LAB1: 기본 입출력 동작 테스트
  LAB2: 고속 클록 기반 Cell Delay 측정
공통 파일 구성
  README, TB_io_cell.v
  clean.tcl, run_function.tcl
  dump, log 폴더

## Slide 58: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
LAB1 학습 목표
  기본 IO 셀 동작 테스트
  PADDI/PADDO/PADDB 구조 이해
  OEN 신호 1과 0 전환 분석
  정상 신호 전달 확인
시뮬레이션 특징
  -gui 옵션 활용 SimVision 실행
  일정 시간 후 stop 동작
  Bi-direction IO 셀 사용 예고
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/io/LAB1

## Slide 59: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
README
run_function.tcl

## Slide 60: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
테스트벤치

## Slide 61: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
테스트벤치

## Slide 62: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
실습진행
$> source ~/SoC/CSHRC/digital.cshrc
$> ./clean.tcl
$> ./run_function.tcl

## Slide 63: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
실습진행

## Slide 64: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
실습진행
파형 확대

## Slide 65: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
실습진행
  양방향 셀의 입력동작
    PAD  Y
  양방향 셀의 출력 동작
    A  PAD
    OEN 값이 0이어야 함

## Slide 66: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.2 실습 : LAB1 – 기본 입출력 동작 테스트
실습진행
  그림의 상단, PADDI 의 입력
    PAD  Y
  그림의 하단, PADDO 의 출력
    A  PAD
PADDO
PADDI

## Slide 67: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
LAB2 학습 목표
  IO 셀 최대 동작 속도 분석
  신호전파 지연(Cell Delay) 측정
  PADDB_IN/OUT의 rising/falling delay 측정
  1GHz 정상 동작 검증
고속 테스트 특징
  PAD_B_IN 토글링 0과 1 값
  1GHz 신호를 IO 셀이 안정적으로 처리하는지 확인
$> cd ~/SoC/GPDK045/digital/TEST/io/LAB2

## Slide 68: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
README
고속 신호 생성
테스트벤치

## Slide 69: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
$> source ~/SoC/CSHRC/digital.cshrc
$> ./clean.tcl
$> ./run_function.tcl

## Slide 70: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
PADDB 입력 동작 분석
  PAD_B_IN: 0.5ns마다 토글링 (1ns 주기)
  1GHz 신호 안정적 입력 확인

## Slide 71: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
PADDB 동작 분석
  입력일 때 Cell Delay 측정 결과(OEN : 1값)
    Rising Delay: 33ps
    Falling Delay: 80ps
Rising 신호
(PAD  Y)
Falling 신호
(PAD  Y)

## Slide 72: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
PADDB 동작 분석
  출력일 때 Cell Delay 측정 결과 (OEN : 0값)
    Rising Delay: 480ps
    Falling Delay: 480ps
Falling 신호
(A  PAD)
Rising 신호
(A  PAD)

## Slide 73: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
PADDI 동작 분석
  입력일 때 Cell Delay 측정 결과
    Rising Delay: 33ps
    Falling Delay: 80ps

## Slide 74: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
PADDO 동작 분석
  출력일 때 Cell Delay 측정 결과
    Rising Delay: 490ps
    Falling Delay: 480ps

## Slide 75: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
실습진행
GPIO 실습 결과 정리
  출력셀의 지연이 크므로 고속 설계시 고려 필요
이와 별도로, 파워 공급 IO셀은 시뮬레이션 대상이 아님
  PnR 단계에서 PowerPlan과 Power Analysis 시 소개 예정
셀 이름 | 입력동작 |  | 출력동작 | 
 | Rising Delay | Falling Delay | Rising Delay | Falling Delay
PADDB | 33ps | 80ps | 480ps | 480ps
PADDI | 33ps | 80ps | - | -
PADDO | - | - | 490ps | 480ps

## Slide 76: 2.4 실습 : IO셀 테스트와 해석
2.4.3 실습 : LAB2 – 고속 클록 기반 동작 및 Cell Delay 측정
2가지 LAB 학습 성과 요약
LAB1: GUI 기반 기본 동작 확인
  입력/출력/양방향 셀의 기본 동작
  OEN 신호를 통한 입출력 모드 전환
  각 셀 유형별 신호 흐름 분석
LAB2: 고속 동작 및 셀 지연 측정
  1GHz 신호에 대한 IO셀 동작 검증
  Rising/Falling Delay 측정으로 셀 성능 평가
  측정 결과를 표로 정리
실습의 가치
  실제 설계 과정에서 중요한 판단 기준 제공
  성능 한계 파악으로 설계 방향 결정

## Slide 77: 2장 설계용 라이브러리 점검
요점 정리
1. 설계용 라이브러리는 반도체 설계에 사용되는 미리 검증된 논리 및 기능 블록의 모음이다.
2. 라이브러리는 집 짓기의 벽돌과 같은 개념으로, 설계자가 매번 기본 요소를 새로 만들 필요가 없게 한다.
3. 라이브러리 구성 요소는 표준 셀(Standard Cell) + 입출력 셀(I/O Cell) + 메모리 블록 + 특수 기능 블록이다.
4. GPDK045는 Cadence에서 제공하는 45nm 교육용 라이브러리로, 상용 라이브러리와 동일한 구조를 갖는다.
5. 라이브러리는 설계 효율성 향상과 제조 공정 최적화라는 두 가지 핵심 가치를 제공한다.
6. 라이브러리 파일 형식은 4가지 핵심 타입으로 구성된다:
- .lib: 타이밍, 전력, 딜레이 등 전기적 특성 정보
- .db: .lib와 동일 정보의 바이너리 버전 (합성 툴에서 빠른 로딩)
- .v: 논리적 동작을 기술한 Verilog 모델
- .lef: 물리적 레이아웃 정보 (핀 위치, 크기, 라우팅 정보)
7. 환경 변수 설정은 라이센스 정보 + 툴 경로 + PATH + OA_HOME의 4가지 핵심 요소가 필요하다.
8. 표준 셀은 조합 논리(AND, OR, XOR, NOT) + 순차 논리(D-FF, 래치)로 구성된다.
9. LAB1(GUI 기반): SimVision을 통한 기본 게이트 동작 확인 및 $stop 명령어 학습
10. LAB2(커맨드방식+덤프): GUI 없이 시뮬레이션 후 저장된 데이터로 분석, $finish 명령어 학습

## Slide 78: 2장 설계용 라이브러리 점검
요점 정리
11. LAB3(고속 동작): 1GHz(1ns 주기) 클록에서의 셀 동작 검증
12. Function Simulation에서는 딜레이가 적용되지 않아 고속 동작이 가능하지만, 실제 구현 후에는 Cell Delay + Net Delay가 적용된다.
13. IO 셀은 2가지 핵심 분류로 구분된다:
- GPIO: 신호 입출력 처리 (PADDI, PADDO, PADDB)
- Power IO: 전력 공급
(PADVDD/PADVSS - 코어용, PADVDDIOR/PADVSSIOR - IO용)
14. 양방향 셀(PADDB)은 OEN(Output Enable Negative) 신호로 입출력 모드를 전환한다.
15. Cell Delay 측정 결과는 설계 시 중요한 판단 기준을 제공한다:
16. **출력 셀의 지연(~480ps)**은 입력 셀(~50ps)보다 약 10배 크므로 고속 설계 시 주의가 필요하다.
17. 1GHz 동작 검증을 통해 라이브러리의 최대 성능 한계를 파악할 수 있다.

## Slide 79: 2장 설계용 라이브러리 점검
주요 용어 설명
용어 | 설명
설계용 라이브러리 | 반도체 설계에 사용되는 미리 검증된 논리 및 기능 블록의 모음. 표준 셀, IO 셀, 메모리 블록 등을 포함하며, 설계자가 매번 기본 요소를 새로 만들 필요 없이 효율적인 설계를 가능하게 함. 집 짓기의 벽돌에 비유할 수 있음.
GPDK045 | Cadence에서 제공하는 45nm 공정 기반의 교육용 PDK. 상용 라이브러리와 동일한 구조를 가지므로 초보자 교육에 적합하며, 유일하게 IO 라이브러리를 제공하는 GPDK 버전임.
OEN (Output Enable Negative) | 양방향 IO 셀(PADDB)에서 입출력 모드를 제어하는 신호. OEN = 0일 때 출력 모드, OEN = 1일 때 입력 모드로 동작함. 네거티브 로직을 사용하여 0이 출력 활성화를 의미함.
표준 셀 (Standard Cell) | 디지털 회로 설계의 기본 구성 요소로, 조합 논리(AND, OR, XOR, NOT 등)와 순차 논리(D 플립플롭, 래치 등)를 포함함. 미리 검증된 셀을 재사용하여 설계 효율성을 높임.
IO 셀 (Input/Output Cell) | 칩 내부 회로와 외부 환경 사이의 인터페이스 역할을 담당하는 셀. GPIO(신호 입출력)와 Power IO(전력 공급)로 분류되며, 신호 레벨 변환과 보호 기능을 수행함.
.lib 파일 | 스탠다드 셀의 타이밍, 전력, 딜레이, 노이즈 특성 등 전기적 특성 정보를 담고 있는 라이브러리 파일. Genus, Innovus, Tempus 등의 툴에서 사용됨.
.lef 파일 (Library Exchange Format) | 셀의 물리적 레이아웃 정보를 담고 있는 파일. 핀의 위치와 크기, 메탈 레이어 정보 등을 포함하며, 주로 배치 및 배선 툴인 Innovus에서 사용됨.

## Slide 80: 2장 설계용 라이브러리 점검
주요 용어 설명
용어 | 설명
.v 파일 (Verilog Model) | 스탠다드 셀의 논리적 동작을 Verilog HDL로 기술한 파일. 셀의 입출력 인터페이스와 내부 동작 원리를 포함하며, 시뮬레이션 툴인 Xcelium에서 사용됨.
Cell Delay | 셀 내부에서 입력 신호가 출력 신호로 전파되는 데 걸리는 시간. Rising Delay와 Falling Delay로 구분되며, 타이밍 분석의 핵심 요소임.
PADDI (PAD Input) | 입력 전용 IO 셀로, PAD 핀을 입력으로 Y 핀을 출력으로 사용함. 외부 신호를 내부 회로에서 안정적으로 사용할 수 있도록 변환하는 Input Buffer 역할을 수행함.
PADDO (PAD Output) | 출력 전용 IO 셀로, A 핀을 입력으로 PAD 핀을 출력으로 사용함. 내부 회로에서 생성된 신호를 외부로 증폭하여 전달하는 Output Driver 역할을 수행함.
PADDB (PAD Bidirectional) | 양방향 IO 셀로, OEN 신호에 따라 입력 또는 출력 모드로 동작 가능함. 하나의 셀로 입출력을 모두 처리할 수 있어 핀 수를 절약할 수 있음.
Function Simulation | 회로의 논리적 기능만을 검증하는 시뮬레이션으로, Cell Delay나 Net Delay가 적용되지 않음. 설계 초기 단계에서 기본 동작을 빠르게 확인할 때 사용됨.
SimVision | Cadence의 그래픽 시뮬레이션 환경으로, 파형을 시각적으로 분석할 수 있음. Design Browser와 Waveform Viewer를 통해 시뮬레이션 결과를 직관적으로 확인 가능함.

## Slide 81: 2장 설계용 라이브러리 점검
주요 용어 설명
용어 | 설명
문턱전압 (Threshold Voltage) | 트랜지스터가 턴온되는 데 필요한 최소 전압. GPDK045에서는 lvt(저전압), svt(표준전압), hvt(고전압)로 분류되며, 속도와 전력 소모의 트레이드오프 관계를 가짐.
$stop과 $finish | Verilog 시뮬레이션 제어 명령어. $stop은 시뮬레이션을 일시 정지하여 사용자가 계속 실행을 선택할 수 있고, $finish는 시뮬레이션을 완전히 종료시킴.
ifdef-endif 구문 | Verilog에서 조건부 컴파일을 위한 구문. +define+ 옵션과 함께 사용하여 테스트벤치의 특정 부분을 선택적으로 활성화/비활성화할 수 있음.
Power IO 셀 | 칩의 전력 공급을 담당하는 IO 셀. 코어 영역용(PADVDD/PADVSS)과 IO 영역용(PADVDDIOR/PADVSSIOR)으로 구분되며, 각각 다른 전압 도메인에 전력을 공급함.
CDS_LIC_FILE | Cadence 툴 사용을 위한 라이센스 정보를 담고 있는 환경 변수. [포트번호@라이센스서버IP] 형태로 설정하며, 모든 Cadence 툴 실행의 전제 조건임.
AAA (ARM Academic Access) | ARM에서 대학을 대상으로 제공하는 프로그램. 최신 ARM IP와 개발 도구를 교육 목적으로 무료 제공하며, NDA 체결을 통해 접근 권한을 부여받음.

## Slide 82: 자료 공개 여부
ARM
CADENCE GPDK045
CADENCE Xcelum
CADENCE Genus
CADENCE Conformal
CADENCE Innovus
CADENCE Tempus
CADENCE Virtuoso
본 자료의 출처 및 발췌